## Slide 1
Nettverkssamling ToF Trondheim - 21.03.2019
Av
Nils Kr. Rossing og Roy Even Aune Skolelaboratoriet og Vitensenteret

## Slide 2: Program
Kort introduksjon til 3D-printing
Eksempler på bruk
Introduksjon til BlocksCAD
Arbeide på egen hånd med oppgaver
Kort introduksjon til CURA
Presentasjon av noen design

## Slide 3: Intro til 3D-printing

## Slide 4: Filamenter
Notes: PLA laget av plantematerialer for eksempel mais. Temperatur 180 – 230 C ikke svært sterkt, men egnet til prototyping
ABS et plast materiale, er sterkt, avgir uheldige avgasser, temperatur 210 – 250 C, LEGO laget av ABS Nylon, er et sterkt materiale, oppbevares tørt, krever høyere smeltetemp. 220 – 260 C, hygroskopisk PVA, brukes til stilasbygging, løselig i vann, Temperatur 180 – 230 C, hygroskopisk

## Slide 5: Designprosessen
Ide … om å dekomponere en form og bygge den opp på ny
CURA … om å omdanne en modell til en byggestrategi
Utskrift … om å sette i produksjon
Notes: STL Stereolitografi – Standard triangular language – Standard Tesselation Language

## Slide 6: Modellering
Det finnes mye programvare: … BlocksCAD (Blokkbasert) … TinkerCAD (Autodesk – grafisk basert) … 123D Design (Autodesk – grafisk basert) … OpenSCAD (Tekstbasert) … SketchUp (Trimble – grafisk basert) … Fusion 360 (Autodesk – grafisk basert) … Inventor (Autodesk – grafisk basert) … Solidworks ((Dassault Systèmes – grafisk basert) https://www.ntnu.no/web/skolelab/fagstoff-avholdte-kurs1
CURA … Gratis programvare fra Ultimaker … Program for å oversette modeller til 3D-printer kommandoer (g-kode) … Roy Even vil vise dette senere

## Slide 7: Grafisk grensesnitt (TinkerCAD)

## Slide 8: Tekstbasert grensesnitt (OpenSCAD)

## Slide 9: Blokkbasert grensesnitt (BlocksCAD)

## Slide 10: BlocksCAD

## Slide 11: Eksempler Forsøk å avslør hvilke geometrier modellen er bygget opp av

## Slide 12: Framstilling av reservedeler
Oppheng av klesstang
Hvilke geometrier er denne bygget opp av?

## Slide 13: Identifiser geometrier
Denne kan designes ene og alene med sylindere

## Slide 14: Tips ved modellering
Stor grunnflate, smalere i toppen
Unngå overheng brattere enn 45%
  Del opp modellen og skru eller lim sammen
  Snu modellen opp ned
  Bruk ev. stillas, men tar tid
Unngå veggtykkelser < 3 x dyseåpningen 0,4 mm)
  Dvs. veggtykkelser bør være over 1,2 mm
Reduser innvendig tetthet (10 – 20 %)

## Slide 15: Framstilling av reservedeler
Holder til white board tavle

## Slide 16: Framstilling av reservedeler
Skaft til smørekniv

## Slide 17: Framstilling av reservedeler
Knopp til doen

## Slide 18: Framstilling av reservedeler
Reimholder til armbåndsur

## Slide 19: Framstilling av reservedeler
Holder til refleksbrikke på sykkel

## Slide 20: Framstilling av reservedeler
Holder til trillebord. ”Sparte” 750 kr.

## Slide 21: Undervisningsmateriell
Blomsterpotte

## Slide 22: Undervisningsformål
Spillbrikker for modell for tinn-støping

## Slide 23: Undervisningsformål
Holder til CanSat

## Slide 24: Trykkammer for ROV
Skru sammen flere deler i stedet for å lage stillaser

## Slide 25: Øvingsprosjekt
Noe alle kjenner til, men som …
… kan ha stor ”variasjonsbredde”
Noe som kan gjøres svært enkelt, men …
… kan utvides til å bli ganske komplekst
Noe alle kan ha bruk for og som …
… kan ha et personlig preg
Noe du selv har lyst til å lage eller trenger

## Slide 26: Lag en knagg eller knaggrekke

## Slide 27: Lag en personlig tannbørsteholder

## Slide 28: Lag en knapp

## Slide 29: Knagg
Identifiser geometrier
Design etter mål
Bestem høyden slik at den blir praktisk anvendelig

## Slide 30: BlocksCAD og CURA En kort innføring i 3D-printing

## Slide 31: BlocksCAD oppstart
Etablert i 2017 av lærere og for lærere
Spesielt fokus på visualisering av matematikk
https://www.blockscad3d.com/
Registrering:
  Som enslig bruker eller som lærer
  Kan også logge på via Google-konto
  Man kan også prøve programmet uten registrering

## Slide 32: Oppkobling mot BlocksCAD

## Slide 33: BlocksCAD

## Slide 34: CURA (3.6) https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software