## Slide 1: Solcelle-laboratorium EDU3025 – Energi og klima 19. mars 2020
av
Nils Kr. Rossing
Skolelaboratoriet ved NTNU

## Slide 2: Program for dagen
08:15 – 09:00 Velkommen og praktisk (C2-101) – Introduksjon til solcelleteknologi
09:00 – 09:15 Pause
09:15 – 10:30 Framstilling og karakterisering av solcellepaneler (C2-101) – Laboratorium
10:30 – 10:45 Pause
10:45 – 11:30 Ulike solcelleprosjekter for undervisning (C2-101) – Presentasjon med demo
11:30 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:45 Introduksjon til varmepumper (C2-101) – Didaktisk tilnærming med demonstrasjoner
12:45 – 13:00 Pause
13:00 – 14:00 Registrering av fordampningsvarmen hos vann (C2-101) – Kort presentasjon – Arbeid på lab m/oppsummering og refleksjon
14:00 – 14:45 Måling av virkningsgrad hos varmepumpe (varmeteknisk lab) – Laboratorium m/kort intro
14:45 – 15:00 Oppsummering

## Slide 3: Enkelt solcellepanel med tre celler Brukt under Energiløypa ved NTNU

## Slide 4: Lag solcellepanel Skjær til solcellebitene og koblingsbåndet
Bruk tre solcelle biter a 2,5 x 7,5 cm
Pass på at strømskinna er på samme side av cella
Mål opp 2 x 5 cm og 2 x 10 cm koblingsbånd

## Slide 5: Lag solcellepanel fest koblingsbåndene på oversiden som vist

## Slide 6: Lag solcellepanel fest koblingbåndene til baksiden, sørg for at forsiden kobles til baksiden på neste side (seriekobling)

## Slide 7: Lag solcellepanel Legg cellene mellom lamineringsplast (husk sveiset kant)

## Slide 8: Lag solcellepanel brett inn koblingsbåndene som stikker ut

## Slide 9: Lag solcellepanel Laminering av solcellepanelene

## Slide 10: Koble opp fire solcellepaneler og få en radio til å spille
Koble sammen flere solcellepaneler for å få radioen til å spille.
Hvordan skal cellene kobles og hvor mange trengs?
Tegn et enkelt koblingsskjema.

## Slide 11: Karakterisering av solceller

## Slide 12: Karakterisering av solceller
Oppkobling
Kortslutningsstrøm, Isc
Tomgangsspenningen, Uoc
Strøm-spenningsdiagram, UI-diagram
Levert effekt som funksjon av lastmotstand
Optimal last, Rpmax
Virkningsgrad, ή

## Slide 13: Prinsipiell oppkobling
Lyskilde 150 - 500 W
2 stk. multimetre
Motstandsbrett
Lysintensitetsmåler
Lab. Ledninger og krokodilleklemmer

## Slide 14: Praktisk oppkoblingen

## Slide 15: I/U-karakteristikk og fyllfaktor

## Slide 16: Karakterisering av solcellene
Resistans | SC | 0 | 2,2 | 6,8 | 10 | 56 | 220 | 1k | 1M
Målt spenning |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Målt strøm |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Effekt |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tomgangsspenning:_____V
Kortslutningsstrøm:_____mA (SC)
Maksimal effekt:_____mW
Optimal belastningsmotstand:_____Ω

## Slide 17: Tomgangsspenning og kortslutningsstrøm
+
-
V
+
-
A
Måleområde:10 A
Måleområde: 2 V

## Slide 18: Plott I/U-karakteristikk og effekt

## Slide 19: Eksempel på målinger og beregning av fyllfaktor

## Slide 20: Virkningsgrad

## Slide 21: Virkningsgrad
PL
PE
ν =
100 %
PE
PL
Solcelle

## Slide 22: Prinsipiell oppkobling
Lyskilde 300 - 500 W
Multimetere
Lysintensitetsmåler

## Slide 23: Måling av virkningsgrad
Velg den lastmotstanden som er nærmest toppnivået for effektkurven (optimal last)
Sett lampen ca. 40 cm fra lysmåleren og mål lysintensiteten. For en 500 W lyskaster vil den være ca. 500W/m2
Beregn tilført effekt til solcellen
Plasser solcellepanelet i samme avstand og mål strømmen i (I), og spenning (U) over lastmotstanden
Beregn levert elektrisk effekt (P = I×U)

## Slide 24: Virkningsgraden
Målt lyseffekt _____W/m2 x Solcelleareal _____m2 = _______W
Lyseffekt levert til solcellen =
Virkningsgrad =
Lyseffekt levert til solcellen x 100%
Elektrisk effekt levert til motstand
=_______
Levert elektrisk effekt til belastningsmotstanden: Strøm x Spenning (v/optimal motstand: _____Ω) = Io x Uo= ______W

## Slide 25: Virkningsgraden til solcellepanelet Mål kortslutningsstrøm, tomgangsspenning og virkningsgrad
Slå på lyset og sett lampa i en avstand så du får IL = 800 W/m2
Mål tomgangsspenning (spenning uten belastning)
Mål kortslutningsstrøm (strøm når lasten er kortsluttet)
Bergen lyseffekt som treffer panelet (IL ∙ AS) hvor AS er arealet av solcellene
Mål strøm (I) og spenning (U) i belastningen (lastmotstanden)en
Beregn levert effekt til belastning (P = U ∙ I)
Beregn virkningsgrad = U ∙ I / IL ∙ AS
A
V
Lastmotstand