## Slide 1: Videregående kurs programmering Arduino
Introduksjon
Nils Kr. Rossing, Skolelaboratoriet og Johannes Ravn Munkvoll

## Slide 2: Utstyr
Utstyr:
30 stk Arbeidshefter
25 stk Arduino med koblingsbrett
25 stk USB-kabel
25 sett med komponenter (Display, BMP280, TMP36, LED, 2x10kOhm, jumpers)
9V batterier
Ark med de vanligste kommandoene
Ark med inkludering av display og sensor
2 stk. Multimeter
Jumpere

## Slide 3: Program 14.02.22
09.00 – 09.10 Velkommen, praktisk
09:10 – 10:00 Økt 1 Oversikt over kurset og noen alternative mikrokontrollerkort, fordeler og ulemper
10:00 – 10:15 Vaffel og kaffepause
10:15 – 12:00 Økt 2 Bruk av OLED-display. Avlesning av analoge porter, framstilling av voltmeter og termometer.
12:00 – 12:30 Lunsj i kantina
12:30 – 14:15 Økt 3 Bruk av trykksensor og måling av lufttrykk. Avlesning av utskrift av lufttrykk.
14:15 – 14:30 Kaffepause
14:30 – 15:30 Økt 4 Omregning fra lufttrykk til høyde, kalibrering av høydemåleren.
15:30 – 16:00 Oppsummering, refleksjon og diskusjon om hvordan ta erfaringene inn i klasserommet

## Slide 4: Program 15.02.22
09.00 – 09.10 Praktisk
09:10 – 10:00 Økt 1 Arbeid med værstasjon Teoretisk: Temperatur og luftfuktighet, vindhastighet, nedbør og bruk av interrupt
10:00 – 10:15 Vaffel og kaffepause
10:15 – 12:00 Økt 2 Arbeid med værstasjon Teoretisk: Lysstyrke, LDR, spenningsdeler, vindretning Bruk av array, bruk av Switch .. case
12:00 – 12:30 Lunsj i kantina
12:30 – 14:15 Økt 3 Arbeid med værstasjon Teoretisk: Ultrlyd avstandssensor, måling av snødybde
14:15 – 14:30 Kaffepause
14:30 – 15:30 Økt 4 Arbeid med værstasjon Teoretisk: Følt temperatur og varmeideks, matematiske omregninger og kombinasjon av sensorer
15:30 – 16:00 Oppsummering, refleksjon og diskusjon om hvordan ta erfaringene inn i klasserommet

## Slide 5: Kursopplegg
Starter med å introdusere dagens prosjekter
Arbeid med mindre moduler for et overordnet prosjekt
Alle jobber hver for seg eller helst i par etter arbeidsbok under veiledning
Det tilføres teori når vi mener det naturlig hører hjemme i prosjektet
Gjennom-gående prosjekt
Introduksjon
Aktuell teori
Aktuell teori
Oppsummering
Aktuell teori
Notes: Vi har en planlagt struktur for hver kursdag, hvor vi starter med å introdusere dagens prosjekt. Hver dag har et gjennomgående prosjekt som I teorien skal føre oss en gradvis økning av kunnskap om programmering av Arduino og etter hvert ESP32. Et gjennomgående tema I kurset er at alle skal jobbe I eget tempo under veiledning for å få til dette har vi blant annet utarbeidet arbeidsbøker som vi vil at dere skal jobbe med. Så vil vi tilføre teori I løpet av dagene når vi tror at behovet er der. På slutten av dagen har vi felle samling og oppsummering.

## Slide 6: Arduino
Hva er egentlig en mikrokontroller?
Hvorfor skal vi bringe mikro- kontrollere i undervisningen?
Hvordan kan vi bruke den i undervisningen?
Hvordan komme i gang?

## Slide 7: Oversikt over noen alternative micro-kontroller kort

## Slide 8: Arduino familien
Arduino Due
Arduino Fio
Arduino Leonardo
Arduino Mega
Arduino Mini 05
Arduino Pro
Arduino UNO
Arduino WiFi Shield
Arduino Ethernet
Arduino Pro Mini
Arduino Motor Driver

## Slide 9: Noen utvalgte
Arduino UNO
14 Digitale I/O
6 Analoge
16 MHz
Arduino Nano
22 Digitale I/O av dem
6 Analoge
16 MHz
Arduino Mega
54 Digitale I/O
16 Analoge
16 MHz
Arduino Lilypad
14 Digitale I/O
6 Analoge
16 MHz
Arduino UNO WiFi
14 Digitale I/O
6 Analoge
16 MHz
WiFi
Notes: Arduino UNO har vi alt sett på, den er særdeles populær for bruk i opplæringssett …

## Slide 10: Arduino sensorer (Break out board)

## Slide 11: Noen mer avanserte sensorer
GY-91 BMP280 - Trykk - Termometer 2
MPU9250 - Akselerometer - Magnetometer
- Gyrometer.
GY-NEO-6MV2
GPS - Prosessor
- Antenne
BME680
Miljøsensor - Lufttrykk - Luftfuktighet
Temperatur
VOC - luftkvalitet
Partikkel sensor - PM 10 µm
- PM 2,5 µm
Notes: Her er noen mer avanserte sensorer som er tilpasset bruk med Arduino eller ESP32. Disse kommuniserer på en bus slik at de ofte ikke trenger mer enn et bar linjer i tillegg til spenning og jord.

## Slide 12: Arduino shield
Det geniale er et man kan plugge ulike skjold-kort på ryggen av Arduino
Notes: Det geniale er et man kan plugge ulike skjold-kort på ryggen av Arduino. Disse plugges gjerne ned på en Arduino UNO eller Arduino MEGA.

## Slide 13: Arduino Shield
Notes: Det finnes også en rekke pluggin kort eller skjoldkort (shieldkort) som kan plugges inn på ryggen av Arduino UNO eller Arduino MEGA. Både sensorkort, aktualtorkort og kommunikasjonskort.

## Slide 14: Arduino Sensorkit ELFA – 401,25 inkl. MVA

## Slide 15: Micro:bit
Air:bit

## Slide 16: Teensy
Teensy 3.2
Teensy 3.5
Teensy 4.1
Arduino kompatibel programvare

## Slide 17: Andre som bruker Arduino editoren
58 Digitale I/O
25 Analoge I/O
180MHz
1Mbyte Flash
2 DAC 12 bit
SD-kort leser
ESP32
25 Digitale I/O derav kan
15 Analoge I/O derav kan
10 Berøringsinnganger
240MHz
512kbyte Flash
2 DAC 12 bit
Wi-Fi og BlueTooth
Arduino kompatibel programvare
Notes: Her er to kontrollerkort som er blitt svært populære de siste årene. Disse anvender en annen teknologi enn Arduino, men man kan bruke samme programmeringseditor som Arduino. Dermed kan disse kretsene stort sett programmeres som en Arduino så overgangen fra Arduino til en av disse er relativt kort. Disse er lbegge langt kraftigere enn tradisjonelle Arduino-kort. Det som gjøre ESP32 spesielt interessant er dens mulighet til å koble seg på nett. Noe vi skal utnytte på samling 2.

## Slide 18: Andre varianter av ESP32
ESP32 –CAM - WiFi - 240MHz - 2Mpix
- SD-kort
LILYGO® TTGO T-Display ESP32 CP2104 WiFi Bluetooth-modul 1,14” LCD fargeskjerm

## Slide 19: MKR NB 1500
Microcontroller ARM (3,3V)
7 Analoge Innganger
22 Digitale I/O
Klokkefrekvens 48 MHz
Dynamisk RAM 32 kByte
Flash mem 256 kByte
Environment
shield
GPS
shield
Relay shield
Microcontroller
NB radio

## Slide 20: Familien av shield-kort Arduino MKR

## Slide 21: Arduino UNO Wi-Fi – Arduino UNO + ESP01
Arduino UNO Wi-Fi
Arduino UNO + ESP01
Arduino UNO
ESP01
+
Prosessor ATMEGA 4809
Dynamisk minne 6 kbyte
Flash minne 48 kByte
Klokkefrekvens 16 MHz
Prosessor ATMEGA 328
Dynamisk minne 2 kbyte
Flash minne 32 kByte
Klokkefrekvens 16 MHz

## Slide 22: Hva skal man velge?
Nybegynner
  Micro:bit og blokkprogrammering
  Har innebygde sensorer (mikrofon og høyttaler (v2))
Småprosjekter med styring og kontroll
  Arduino UNO eller MEGA
  Blokkprogrammering eller tekstbasert programmering
  Stort utvalg av sensorer, aktuatorer og biblioteker
Større prosjekter som krever datakraft og fart
  Teensy
  Tekstbasert programmering
Større prosjekter med ”window”grensesnitt
  Raspberry Pi, egen skjerm, tastatur og mus
IoT og oppkobling mot LAN
  ESP32
  Arduino UNO WiFi

## Slide 23: Kort gjennomgang av Sparkfun inventors kit med tilleggskomponenter

## Slide 24: Sparkfun Arduino Inventor’s kit V3.2
Sparkfun pris:100$

## Slide 25: Komponenter Gjennomgang av komponentene

## Slide 26: Montering

## Slide 27: Komponenter Resistanser

## Slide 28: Koding av motstander med fire ringer
220Ω
10kΩ

## Slide 29: Bruk et Ohm-meter

## Slide 30: Komponenter Input (Sensorer)

## Slide 31: Komponenter Output (Aktuatorer)

## Slide 32: Komponenter Output (Aktuatorer)
JZC-11F
30V-10A 230V-5A

## Slide 33: Arduino UNO
Power
Digitale inn og utganger
Analoge innganger
USB
Batteri-
eliminator
+5v
0v