## Slide 1: Intensivkurs om: Miljøovervåking med bøye
Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet, Institutt for fysikk, NTNU Thor Inge Hansen Skien vgs

## Slide 2: Kursprogram - 7. september 2023
Tid | Innhold | Ansvarlig
09:00 – 09:15 | Introduksjon og oversikt | NKR
09:15 – 10:00 | Installasjon og uttesting av programvare | NKR
10:00 – 11:30 | Uttesting av programvare og etablering av kommunikasjon | Alle/NKR
11:30 – 12:00 | Lunsj | HS
12:00 – 12:30 | Energihøsting, dvale, ulike energikilder, batteri og vakthund Bygging av PLSC-kretskort | NKR
12:30 – 13:30 | Uttesting av programvare og etablering av kommunikasjon | Alle
13:45 – 14:30 | Lagring, behandling og analyse av data, bruk av plattformer Alternative mikrokontrollerløsninger | NKR
14:45 – 15:30 | Utfordringer med bøyemålinger | Tor/Atle
15:30 – 16:00 | Transport til Brattøra/Bygging av kretskort | HS/TIH

## Slide 3: Bruk i ulike fag

## Slide 4: Viktighet av ulike fagområder
3,6
3,7
4,2
4,4
4,6
3,6
3,8
2,6
2,8
4,3

## Slide 5: Erfaringsbakgrunn

## Slide 8: Bøye - programmering
Oppbygging av programmet ombord på bøya
Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet, Institutt for fysikk, NTNU

## Slide 9: Systemoversikt
GSM-basestasjon
Sensorer
Vann-
bestandighet
Energi og energihøsting
Bøye
Radiokommunikasjon
antenner
Inst. for marin
teknikk
Analyse
Skolen
OSR

## Slide 10: Utstyret
GSM ant
MKR NB 1500
MKR GPS
MKR SD Shield
Micro SD-kort 4Byte
CR 1216 til GPS
USB kabel
Temperatur DS18B20
Micro SIM-kort

## Slide 11: Hjemmeside www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie
Følgende finner dere på hjemmesiden:
Arbeidsheftet (siste utgave)
Elevhefte
Presentasjoner
Programvare
Bibliotek

## Slide 12: Organisering av arbeidsboka
Innledning (s 13)
  Designprosessen
  Eksempel på framstilling av bøye
Oppgavesamling (s 36)
  Oversikt over oppdragene 1 – 10
  Detaljert gjennomgang av oppdragene
Programmeringen (s 47)
  Installasjon av programpakkene
  Gjennomgang av programmet
Teknologien (s 75)
  Valg av teknologi, alternative løsninger
  Arduino-teknologi, shield-kort,
  Energiforsyning
  Bruk av vakthund
Presentasjon og behandling av data (s 132)
  Buk av Excel
  Bruk av Google Earth
  Bruk av Python
Sensorer (s 153)
Vedlegg (s 214)
  Komponentliste
  Feilfinning
  Test- og hjelpeprogrammer, Sensor-programmer
  Eksempelprogrammer

## Slide 13: Oversikt og oppdragene (side 36)

## Slide 14: Oppdragene

## Slide 15: Arbeidsform
Oversikt over deloppdragene Side 36
Detaljert gjennomgang av deloppdragene Side 47
Resurssider
Side 75

## Slide 16: Deloppdrag 1: Installasjon nødvendig programvare

## Slide 17: Deloppdrag 1: Installasjon nødvendig programvare
Deloppdrag 1: Installer programeditor for Arduino og tilleggsmoduler for programmering av MKR NB 1500.
Installasjon av Arduino IDE
Installasjon av tilleggsmodul for MKR NB 1500
Installasjon av bibliotek for å kunne programmere MKR NB 1500

## Slide 18: Installasjon av tilleggsmodul for programmering av MKR NB 1500

## Slide 19: Installasjon av tilleggsmodul for programmering av MKR NB 1500
Skriv følgende i søkefeltet:
Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex M0+)
Velg “Install”

## Slide 20: Velg kortet MKR NB 1500

## Slide 21: Installasjon av bibliotek for programmering av MKR NB 1500

## Slide 22: Installasjon av bibliotek for programmering av MKR NB 1500
Velg å installer det biblioteket som kommer opp
Skriv MKRNB i søkefeltet

## Slide 23: Deloppdrag 2: Oppkobling av hårdvare og montering av antennen og installasjon av SIM-kort side 34 og

## Slide 24: Deloppdrag 2: Oppkobling av hårdvare og montering av SIM-kort
Deloppdrag 2: Koble opp hårdvaren, monter antennen og installer SIM-kortet.
Anskaffelse av hårdvare
Anskaffelse av SIM-kort
Monter antennen og SIM-kort

## Slide 25: Valg og installasjon av SIM-kort

## Slide 26: Montering av antenne

## Slide 27: Arbeid på egen hånd Start på side 37

## Slide 28: Deloppdrag 3: Installer nødvendige biblioteker og hent opp og kompiler programmet Side 38 og 54

## Slide 29: Installasjon av biblioteker side 54
Temperatursensor: DS18B20
OneWire-buss: OneWire
GPS-mottaker: Arduino_MKRGPS
SD-kort-terminal: Arduino_MKRENV
Vakthunden: WDTZero
  https://github.com/javos65/WDTZero/archive/refs/heads/master.zip

## Slide 30: Bruk av Manage Librarys

## Slide 31: Hent eksempel-programmet (side 292)
Gå til www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie
Gå til overskrift: Programmering av Tingenes internett (IoT)
Velg fanen: Miljøovervåking med havbøye – Lynkurs
Last ned eksempelprogram: EVU-kurs23-Eksempelprogram.ino
Last opp programmet og kompiler det

## Slide 32: Eksempelprogrammet:
EVU-kurs23-Eksempelprogram.ino
er det samme som programmet:
Lynkurs-Eksempelprogram.ino

## Slide 33: Gjennomgang av programmet

## Slide 34: Oversikt over programmet
Inkludering av biblioteker
Deklarasjon av objekter
Deklarasjon konstanter og globale variabler
Setup()
loop()
void readWaterTemp()
void readBatVolt()
void readGPSData1()
void makeString()
void connectToGPRS()
void connectToServer()
void sdPrint()
void flash(int number)
void GoToSleep()
void dummy()
void myshutdown()
void printDataString()
Egne funksjoner
Må oppdateres

## Slide 35: Loop()-funksjonen

## Slide 36: Rask gjennomgang av programmet
Notes: attachGPRS()
Description
Connects to the specified Access Point Name (APN) to initiate GPRS communication.
Every cellular provider has an Access Point Name (APN) that serves as a bridge between the cellular network and the internet. Sometimes, there is a username and password associated with the connection point. For example, the Bluevia APN is bluevia.movistar.es, but it has no password or login name.
This page lists a number of carrier's information, but it may not be up to date. You may need to get this information from your service provider.
Syntax
grps.attachGPRS(APN, user, password)

## Slide 37: Datastrengen (buffer) for detaljer se side 68

## Slide 38: Arbeid på egen hånd Start på side 38

## Slide 39: Deloppdrag 4: Les av sensoren for måling av vanntemperaturmåleren og skriv resultatet ut til monitoren. Stikk sensoren ned i et glass med vann og undersøk om temperaturen er som forventet. Avlesningen av temperaturen legges inn i datastrengen i hovedprogrammet og sendes over til serveren. Side 39

## Slide 40: Temperatursensor DS18B20 Montering
Bruker entrådbuss for å overføre målingene

## Slide 41: Temperatursensor DS18B20 Loop()-funksjonen
printData(); // Skriv data ut til monitor

## Slide 42: Funksjon for lesing av temperatur

## Slide 43: Leser batterispenningen

## Slide 44: Datastrengen (buffer) for detaljer se side 68

## Slide 45: Arbeid på egen hånd Start på side 39

## Slide 46: Deloppdrag 5: Monter MKR GPS-kortet og installer det tilhørende biblioteket. Bruk eksempelprogrammet og inkluder funksjonen for lesing av GPS-mottakeren. Kontroller at avleste data er som forventet side 40 og 101

## Slide 47: GPS – Global Positioning System
Startet utvikling i 1973
Første oppskyting 78
Åpnet februar 1993, 24 aktive
33 satelitter, 31 aktive i 6 MEO plan ca. 20 000 km
Omløpstid 11 t 50 min.

## Slide 48: GPS – Global Positioning System
6 – 10 satellitter synlig samtidig
Basert på tidsmåling av signaler fra minst 4 sat.
Tidsnøyaktighet 100ns
Nøyaktighet 0,3 – 5 m

## Slide 49: MKR GPS Shield
Batteriet er viktig for rask låsing til satellitter

## Slide 50: MKR GPS Kommunikasjon
MKR GPS 0x42

## Slide 51: MKR GPS Montering side 100

## Slide 52: GPS-mottaker MKR GPS Loop()-funksjonen
printData(); // Skriv data ut til monitor

## Slide 53: Funksjon for lesing av GPS-data

## Slide 54: Testprogram for GPS alene
Lynkurs-1-GPS.ino
Finnes på:
www.ntnu.no/skolelab/bla-hefteserie

## Slide 55: Arbeid på egen hånd Start på side 40

## Slide 56: Deloppdrag 6: Koble opp sensornoden til 4G-nettverket og overfør data til serveren. Gå inn på serveren og kontroller at lagrede data er som forventet. Side: 41

## Slide 57: Oppkobling og overføring av data Lag datastreng
Setup()
connectToGPRS()
loop()
readWaterTemp();
readGPSData1();
makeString()
connectToServer()
Deklarasjon globale variabler

## Slide 58: Deklarasjon av variabler
Deklarasjon globale variabler

## Slide 59: Deklarasjon av variabler
Setup()
connectToGPRS()

## Slide 60: Loop()-funksjonen

## Slide 61: makeString()

## Slide 62: connectToGPRS()

## Slide 63: connectToServer()

## Slide 64: Hvor finner vi dataene? side 132
/EVU-kurs-Grx.txt

## Slide 65: Enkel uttesting av oppkoblingen

## Slide 66: Velg «Radio Access Technology»

## Slide 67: Arbeid på egen hånd Start på side 41

## Slide 68: Deloppdrag 7: Inkluder en vakthund” som resetter programmet dersom det skulle stoppe opp. Side 43

## Slide 69: Hva er en «vakthund»?
En «vakthund» eller Watch Dog er en teller som teller ned til null. Når den kommer til null resetter den hele programmet slik at det starter på nytt.
Tiden det tar å telle ned tar et visst antall sekunder. Vi har valgt 64 sek (maks. ca. 16 min.).
Hver gang loop() er gjennomløpt 1 gang, så resettes telleren slik at den starter på nytt.
Dersom programmet «henger», så vil ikke telleren bli resatt og programmet vil bli startet på nytt når det valgte tidsintervallet er gått.

## Slide 70: En vakthund» som hindrer at programmet henger
Setup()
loop()
Biblioteker og deklarasjon
Sett opp vakthunden
Resetter vakthunden
Vakthund (teller)
Inkluder WD-bibliotek
Deklarer WD-instans

## Slide 71: Setter opp og «mater» «vakthunden»

## Slide 72: Loop()-funksjonen

## Slide 73: Arbeid på egen hånd Start på side 43

## Slide 74: Deloppdrag 8: Monter en SD-kort terminal, installer nødvendig bibliotek, opprett en fil og skriv måledataene til filen. Side 44 og 109

## Slide 75: Monter MKR Proto SD-kort

## Slide 76: Initialisering av SD-terminal i setup()
Filnavnet kan ikke ha mer enn 8 karakterer

## Slide 77: Skriv til file – sdPrint() Funksjon som kalles fra loop()

## Slide 78: Loop()-funksjonen

## Slide 79: Arbeid på egen hånd Start på side 44

## Slide 80: Deloppdrag 9: Presenter måleresultatene med passende programvare, f.eks. Excel eller et Python-script evt. Google Earth. Kommenter resultatene. Side 135, 139 og 148

## Slide 81: Presentasjon av måleresultater
Bruk av Excel side 135
Bruk av Python side 139
Bruk av Google Earth side 148
Tar opp i egen presentasjon

## Slide 82: Deloppdrag 10: Lodd opp PLSC MKR-kortet og sjekk at det fungerer som tiltenkt. Side 69

## Slide 83: Oppkobling av PLSC MKR-kort framstilt av Thor Inge Hansen, Skien VGS
PLSC-kortet inneholder: PLSC – Power Loop Sleep Control MKR
2 stk. Li-Po batterier
1 stk. lader for Li-Po batteriene
1 stk. ekstern vakthund som styrer dvalefunksjonen
1 stk. booster for oppkonvertering fa 3,7 V til 5,2V
1 stk. spenningsdeler for måling av batterispenning
1 stk. oppkobling av temperatursensoren DS18B20
Tar opp i egen presentasjon