## Slide 1: Statnett og prosumenter
Hvordan kan prosumenter hjelpe til å redusere behov for nettinvesteringer?

## Slide 2: Målet er et effektivt kraftsystem
Nettforsterkninger er kostbare, ofte det beste alternativet, men det finnes også alternativer
Kan Prosumenter bidra til å redusere overføringsbehovet til storbyregionene og dermed investering i nett
Fokus: Transmisjonsnett og ikke distribusjonsnett
?

## Slide 3: Maksimal belastning bestemmer behovet for nett
Overføringskapasitet i nettet
Nettforsterkninger kan være kostbare
Kan vi i stedet dempe forbrukstoppene?
Prosjektutvikling
Notes: Dette er sånn cirka Stor-Oslo, men relevant på mange nettnivå og områder.
Underskuddsområde

## Slide 4: Forbruk høyest på kalde dager
Andel av tiden
Forbruk per time,
sortert fra høyest til lavest
Oppvarming avgjørende
Notes: Forbruk over kapasiteten som er problemet. Vi må forstå forbruket og produksjonen i knapphetsperioden.
- Kuldeperiodene drivende
- Dag høyere enn natt.
Dette er ikke hvert år engang, når det er svært kaldt. Kan være dimensjonerende
Kostnaden for den nye ledningen er knyttet til dette – kostbar per enhet kapasitet.
Fokus på å redusere forbruket – i de relevante periodene!

## Slide 5: Forbruket en kald vinteruke
1. Flytte forbruk fra dag til natt
  5-10% mindre maksimalt forbruk: "Nattlading" av bygg, vann og elbiler.
3. Senke forbruksnivået i lengre kuldeperioder
  Midlertidig reduksjon ved å bruke alternative energikilder og liknende.
  Permanente tiltak: Fjernvarme, bedre isolering og varmegjenvinning.
Tiltak for å få ned forbrukstoppen:
2. Lokal produksjon
  Egenforbruk av produsert kraft eller innmating til nettet. -> Prosumenter
Notes: Prosumenter leverer kraft -> mindre overføringsbehov i transmisjonsnettet

## Slide 6: Viktig med kunnskap
Vi utfører egne analyser
  Langsiktig markedsanalyse, forbruksprognoser, kraftsystemutredninger, Energy-only market analyse, etc.
Vi er med i forskjellige FoU-prosjekter
  Alternativer til nett, CENSES, Norwegian roadmap 2050 og flere
Vi følger med hva andre finner ut
  Leser eksterne rapporter, abonnement hos analyseselskaper (f.eks Bloomberg) etc.

## Slide 7: Prosumenter Stor-Oslo
Basis og høy solkraftprognose mot 2030
Tilsvarer ca. 400 M og 2500 MW installert effekt
Notes: Forbruksprognose Stor-Oslo, publiseres snart
2 TWh = 2500 MW
Blå – Vår forventning

## Slide 8: Lite solproduksjon i vinter
Regneeksempel:
  400 MW x 6 % = 24 MW
Begrenset bidrag i forhold til forbruk (noen få %)
Notes: Sør-Norge
Historikk for 1950-2014

## Slide 9: Solkraft påvirker maksimallasten i liten grad
Reduksjon i energiforbruket
Begrenset reduksjon av topplasten
Uten lagring
Notes: Stor-Olso
2030
50 historiske værår
Solserie for Sør-Norge
Grønn linje er ca. høy solkraftprognose som vi ha for Stor-Oslo

## Slide 10: Lagring kan øke effekten
Flytte solproduksjon til timer med høyest forbruk (i løpet av et døgn)
Muligheter
  Batterier
  Elbiler
  Varmtvannsbereder
  Bygninger som varmelager

## Slide 11: Batterier til lagring lite lønnsomt
Tall for Sør-Norge i dag
Vi har ikke analysert effekten av solkraft med batterier nøye
Kraftpris inkl. nettleie og skatt
Notes: 0,3 €-cent = 2,8 kr

## Slide 12: Elbiler kan hjelpe
Lade på solstrøm og unngå lading i de trangeste timene (mate tilbake til nett)

## Slide 13: Varmtvannsbereder og bygninger som varmelager
Toppen på morgen: Varmtvann, oppvarming og belysning
Bruke solkraft for å varme opp vann
  Må lagres til neste morgen -> tap
Bruke solkraft for å varme opp bygninger
  Potensial og tap?

## Slide 14: Mulig potensiale i Stor-Oslo
Beskrivelse | Ressurser per 2020 (MW)
Reduserte luftmengder i yrkesbygg (kat. 1 & 2) | ~ 250
Reduserte luftmengder i yrkesbygg (kat. 3 & 4) | ~ 250
Styrt oppvarming av (større) varmtvannsberedere | ~ 50
Forbruksfleksibilitet husholdninger | ~ 50
Lastflytting i yrkesbygg | ~ 400
Foreløpige resultater fra Alternativer til nett prosjektet
Flytting har en effekt på maksforbruket

## Slide 15: Eksempel
Flytting av varmtvanns-oppvarming og elbillading Stor-Oslo
Maks effektforbruk redusert med hele 250 – 300 MW
Notes: Figur 14 viser hva som skjer med døgnprofilen hvis vi antar at 50 prosent av husstandene har mulighet til å flytte forbruk til tider der forbruket og prisen er lav. Vi antar både forbruk til varmtvannsoppvarming og elbillading er en del av optimaliseringen. I sum blir forbruket flatere over døgnet ved at flere elbiler lades og at oppvarming av varmtvann skjer mer om natten. Det maksimale effektforbruket kan bli redusert med hele 250-300 MW.

## Slide 16: Konklusjon
Solproduskjon fra prosumenter ikke så avgjørende på maksforbruk og dermed nettinvestering
Men viktig med aktive forbrukere (Prosumenter som tilbyr sin fleksibilitet) -> redusert behov for nettinvestering
Mulig størst effekt av prosumenter
  Å få aktive forbruker
  Få installert styring som kan brukes for andre formål